## Slide 1: Kamery SAMSUNG Techwin &
Instrukcja szybkiej instalacji
Wersja-00

## Slide 2: Zawartość instrukcji
Aby zainstalować DVMS
Aktywacja klucza licencyjnego
Instalacja sterownika (driver) Samsung
Ręczne dodanie kamery
Dodanie kamery za pomocą Auto Discovery
Ustawienia ogólne
Ustawienia detekcji ruchu
Ustawienia stref prywatności
Ustawienia harmonogramu
Ustawienia audio
Konfiguracja cyfrowego wejścia
Konfiguracja cyfrowego wyjścia
Alarmy : Dodawanie alarmów
Alarmy : Wyzwalanie
Alarmy : Reakcje
Alarmy : Kalendarz
Ustawienia archiwum
Uwaga
Ustawienia podglądu
Sterowanie PTZ
Sterowanie PTZ za pomocą joysticka
Cyfrowe wejście
Cyfrowe wyjście
Wejście audio
Wyjście audio
Odtwarzanie
Instalacja
Dodaj kamerę
Ustawienia kamery
Stacja robocza

## Slide 3
Uruchom plik instalacyjny DVMS.
Gdy system zakończy instalację kliknij dwukrotnie na ikonie skrótu DVMS System Manager na pulpicie.
Wpisz ‘Admin’ w polu User name i ‘0308’ w polu Password.
Instalacja
Aby zainstalować DVMS
System będzie chciał instalować równieżskładniki .Net w czasie instalacji DVMS, jednak kreator instalacji przeprowadzi Cię ten proces.
W polu adresu należy wpisać adres IP systemu (IP address) lub adres 127.0.0.1(tzw. Loopback) – oba adresy są dopuszczalne.

## Slide 4
Kliknij zakładkę Server.
Dwukrotnie kliknij Master license “Local recorder” w gałęzi License.
Kliknij klawisz zatwierdzenia po importowaniu licencji.
Instalacja
Aktywacja klucza licencyjnego
Jeśli nie posiadasz licencji Mirasys, wyślij adres MAC swojego komputera do Mirasys i poproś o licencję.

## Slide 5
Kliknij dwukrotnie w Install driver w gałęzi Add-ins.
Kliknij ikonę narzędzi i wybierz Samsung Driver.
Kliknij klawisz zatwierdzenia gdy stanie się on aktywny. (klawisz ten zostaje aktywowany gdy podasz poprawną ścieżkę do sterownika).
Instalacja
Instalacja sterownika (drivera) Samsung
Jeśli nie możesz znaleźć sterownika Samsung ściągnij go ze serwera Mirasys.

## Slide 6
Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
Kliknij dwukrotnie na Hardware w drzewie Local recorder.
Kliknij klawisz dodania jednostki u dołu panelu ustawień sprzętu.
Wpisz adres IP (Address), nazwę użytkownika (User name) i hasło (Password) w panelu konfiguracji kamery IP.
Kliknij klawisz zatwierdzenia w panelu konfiguracji kamery IP.
Kliknij klawisz zatwierdzenia w panelu Hardware Settings.
Dodanie kamer
Ręczne dodanie kamery
Jeśli chcesz wykorzystać domyślne wartości kamery Samsung wystarczy że podasz jej adres IP (Address).

## Slide 7
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie na Hardware w drzewie Local recorder.
    Kliknij klawisz wyszukiwania u dołu panelu Hardware Setting.
    Wskaż kamerę którą chcesz dodać.
    Wpisz nazwę użytkowika (User) i hasło (Password).
    Kliknij klawisz dodania wybranych kamer.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia w panelu Hardware Settings.
Dodanie kamer
Dodanie kamery za pomocą Auto Discovery

## Slide 8
Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
Kliknij dwukrotnie w Cameras w drzewie Local recorder.
Dokonaj wyboru kodeka video (Codec), jakości (Quality), rozdzielczości (Resolution) i szybkości nagrywania (Record rate).
Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia ogólne

## Slide 9
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Cameras w drzewie Local recorder.
    Wybierz zakładkę Privacy Zones na górze panelu Camera Settings.
    Wybierz swoją kamerę z listy rozwijalnej Camera.
    Kliknij klawisz dodawania strefy po prawej stronie obrazu z kamery i skonfiguruj obszar strefy prywatności.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia stref prywatności

## Slide 10
Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
Kliknij dwukrotnie w Cameras w drzewie Local recorder.
Wybierz zakładkę Scheduler na górze panelu Camera Settings.
Wybierz swoją kamerę z listy rozwijalnej Camera.
Skonfiguruj harmonogram wybranej kamery.
Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia harmonogramu

## Slide 11
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Cameras w drzewie Local recorder.
    Wybierz zakładkę Motion Detection na górze panelu Camera Settings.
    Wybierz swoją kamerę z listy rozwijalnej Camera.
    Dokonaj stosownej konfiguracji każdej z opcji.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia detekcji ruchu

## Slide 12
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Audio w drzewie Local recorder.
    Skonfiguruj status wejścia/wyjścia audio, czas opóźnienia oraz kompresję.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia audio

## Slide 13
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Audio w drzewie Local recorder.
    Wybierz zakładkę Audio Detection w panelu Audio Settings ‘Local recorder’.
    Skonfiguruj i przetestuj siłę sygnału w każdym z kanałów.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia audio

## Slide 14
Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
Kliknij dwukrotnie na Digital I/O w drzewie Local recorder.
Wybierz zakładkę Inputs na górze panelu Digital I/O. Wskaż wejście, które chcesz konfigurować.
Wybierz stan aktywny dla tego wejścia w kamerze.
Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Konfiguracja cyfrowego wejścia

## Slide 15
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie na Digital I/O w gałęzi Local recorder.
    Wybierz zakładkę Outputs na górze panelu Digital I/O. Wskaż wyjście, które chcesz konfigurować.
    Wybierz stan aktywny dla tego wyjścia w kamerze.
    Kliknij klawisz potwierdzenia.
Ustawienia kamery
Konfiguracja cyfrowego wyjścia

## Slide 16
Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
Kliknij dwukrotnie w Alarms w drzewie Local recorder.
Kliknij klawisz dodawania u dołu panelu i dodaj nowy alarm.
Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Alarmy: Dodawanie alarmów

## Slide 17
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Alarms w drzewie Local recorder.
    Wybierz zakładkę Trigger u góry panelu Alarm Configuration.
    Wybierz kamerę i zdarzenie jakie ma być źródłem alarmu.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Alarmy : Wyzwalanie

## Slide 18
Jest 5 typów reakcji na powstanie alarmu: nagrywanie kamery (Camera recording), nagrywanie audio (Audio recording), aktywacja cyfrowego wyjścia (Digital output), zamaskowanie detekcji ruchu (Set motion detection mask) i wysłanie wiadomości e-mail (Send e-mail).
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Alarms w drzewie Local recorder.
    Wybierz zakładkę Actions u góry panelu Alarm Configuration.
    Wybierz akcję alarmową z menu rozwijalnego.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Alarmy : Reakcje

## Slide 19
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie w Alarms w drzewie Local recorder.
    Wskaż zakładkę Calendar u góry panelu Alarm Configuration.
    Skonfiguruj harmonogram alarmu.
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Alarmy : Kalendarz

## Slide 20
    Kliknij drugą zakładkę w menu na górze po lewej stronie.
    Kliknij dwukrotnie na Storage w drzewie Local recorder.
    Skonfiguruj ustawienia kodeka video (Video Codec), jakości (Quality), rozdzielczości (Resolution) oraz szybkości nagrywania (Record rate).
    Kliknij klawisz zatwierdzenia.
Ustawienia kamery
Ustawienia archiwum

## Slide 21
Za każdym razem po wprowadzeniu zmian musisz kliknąć klawisz zatwierdzenia. Jeśli nie zostanie on kliknięty wprowadzone zmiany nie zostaną uwzględnione w systemie.
Ustawienia kamery
Uwaga

## Slide 22
Kliknij dwukrotnie na ikonie skrótu do DVMS Workstation.
Kliknij dwukrotnie na kamerze w drzewie kamer (Cameras), którą chcesz wyświetlić.
Wyświetli się obraz w panelu Device Window.
Stacja klienta
Ustawienia podglądu

## Slide 23
Kliknij dwukrotnie na kamerze PTZ w drzewie kamer (Cameras), którą chcesz wyświetlić.
Kliknij prawym klawiszem w oknie jej podglądu na żywo
Wybierz [Dome Control] aby sterować funkcjami PTZ.
Stacja klienta
Sterowanie PTZ

## Slide 24
Możesz sterować położeniem kamery w poziomie i pionie oraz prędkością i kierunkiem jej ruchu.
Sterowania Zoom In (zoom tele) / Zoom Out (zoom wide) oraz ostrością dokonuje się za pomocą ikon u dołu panelu z obrazem z kamery.
Stacja klienta
Sterowanie PTZ

## Slide 25
Kliknij w [Setting]>[Configure External Devices]
Wybierz Designations po weryfikacji Driver i Device (urządzenia).
Kliknij klawisz zatwierdzenia
Stacja klienta
Sterowanie PTZ za pomocą joysticka

## Slide 26
Kliknij dwukrotnie w wybrane cyfrowe wejście w gałęzi Digital inputs okna Navigator.
Zweryfikuj status wejścia cyfrowego za pomocą panelu tego urządzenia (Device Window).
Stacja klienta
Cyfrowe wejście

## Slide 27
Kliknij dwukrotnie na wybranym wyjściu cyfrowym z gałęzi Digital outputs w oknie Navigator.
Zweryfikuj status wyjścia za pomocą panelu tego urządzenia (Device Window).
Stacja klienta
Cyfrowe wyjście

## Slide 28
Kliknij dwukrotnie na wybranym wejściu audio w gałęzi Audio channels w oknie Navigator.
Możesz zweryfikować poziom sygnału z wybranego wejścia audio oraz sterować głośnością odsłuchu za pomocą panelu Device Window.
Stacja klienta
Wejście audio

## Slide 29
Kliknij dwukrotnie na wybranym wyjściu audio w gałęzi Audio channels w oknie Navigator.
Kliknij na ikonie głośnika w oknie podglądu na żywo, aby włączyć to wyjście audio (Open). W taki sam sposób dokonuje się wyłączenia wyjścia audio (Closed).
Możesz zweryfikować obecność sygnału oraz sterować głośnością na wyjściu za pomocą panelu Device Window.
Stacja klienta
Wyjście audio

## Slide 30
Kliknij prawym klawiszem w oknie podglądu na żywo z kamery i wybierz [Show Playback View].
Stacja klienta
Odtwarzanie